## Slide 1
Скопје , 26 јули 2017
УТВРДУВАЊЕ на т.н. ТРЕНДОВИ (ДИНАМИКА) на ИНДИКАТОРИТЕ на ДЕГРАДАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО
Иван Блинков, Душко Мукаетов

## Slide 2
Table 1. Ten steps towards voluntary land degradation neutrality targets
Coordination
Step 1: Government leadership and stakeholder engagement
Assessment
Step 2: Setting LDN baselines
Step 3: Assessing land degradation trends
Step 4: Identifying drivers of land degradation
Planning
Step 5: Defining national voluntary LDN targets
Step 6: Mainstreaming LDN in land use planning
Step 7: Identifying measures to achieve LDN targets
Action
Step 8: Facilitation of action towards LDN
Monitoring & Reporting
Step 9: Monitoring progress towards LDN
Step 10: Reporting on LDN

## Slide 3
 | Како да ги процениме трендовите на деградација на земјиштето? Трите индикатори кои се користат за одредување на основните и, исто така може да се користат за да се проценат трендовите. При поставувањето на основната линија неопходно е да се процени, за секој индикатор, просечната вредност во текот на периодот од пет години (t0), меѓутоа ретроспективната анализа на трендови бара набљудување на промените во вредноста на индикаторите во текот на 10-15 Бидејќи овие индикатори се комплементарни и компоненти на состојбата на земјата, тие треба да се анализираат посебно. Меѓутоа, покровноста на земјиштето, иако е важен показател само по себе, исто така, треба да се користи за да се класифицираат останатите два индикатора. Општо земено, деградацијата се случува кога: • продуктивноста на земјиштето покажува значителен негативен тренд; Или • ЅОС покажува значаен негативен тренд; или • се јавува негативна промена на земјиштето; или • негативна промена се јавува во друг релевантен национален индикатор. Сепак, трендовите во индикаторите треба да се толкуваат во контекст на локалните услови.
Чекор 3:
Идентификување на трендовите на деградација на земјиштето

## Slide 4
Трендовите на продуктивноста на земјиштето се произлезени од 15-годишната временска серија (1998 до 2012 година) на глобалните опсервации на индексирање на нормализирана разновидност на вегетација (NDVI), составени во интервали од 10 дена со просторна резолуција од 1 км.
Дневната база на податоци за продуктивноста на земјиштето на Европската комисија (LPD) е групирана во пет LPD класи како што следи:
Опаѓање (declining),
Рани знаци на опаѓање (early signs of declining),
Стабилно, но вознемирено (stable but stressed),
Стабилно без нагласени знаци ( stable not stressed) и
Cе зголемува (increasing).
Петте квалитативни класи на трендови на продуктивноста не кореспондираат директно со квантитативна мерка на изгубената или стекната годишна продуктивност на биомасата на екосистемите.
Петте класи се квалитативнo комбинирана мерка на интензитетот и “упорноста” на негативните или позитивните промени на фотосинтетички активната вегетација во текот на набљудуваниот период.
За идентификација на деградирани области, се препорачува да се посвети посебно внимание на областите класифицирани како класи на ЛПД 1) опаѓање, 2) рани знаци на опаѓање и 3) стабилни, но нагласени.
Податоците за продуктивноста на земјиштето можат да се агрегираат со класи на земјишен покров за да се пресмета стапката на пад на продуктивноста на шумите, пасиштата или земјоделските површини.

## Slide 5
LPD + сливови и водотеци

## Slide 6
LPD + обработливо земјиште

## Slide 7
LPD + тревни површини и грмушеста призмена флора

## Slide 8
LPD + Преодни земјишта (трева, приземна флора и дрвенести видови)

## Slide 9
LPD + шуми

## Slide 10
Chart: Trends in Net Land Productivity Dynamics (NetLPD) according to Land Use/Cover Category from 2000 to 2010
| Artificial areas remaining Artificial areas | Bare land and other areas remaining Bare land and other areas | Cropland remaining Cropland | Forest remaining Forest | Forest to Cropland | Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas | Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas | Wetlands and water bodies remaining Wetlands and water bodies
1-Declining_productivity | 10.53 | 0.36 | 98.01 | 0.63 | 17.73
2-Early_signs_of_decline | 0.72 | 91.35 | 36.27 | 14.4
3-Stable_but_stressed | 4.05 | 0.36 | 94.86 | 148.32 | 0.18 | 67.23 | 0.54
4-Stable_not_stressed | 477.36 | 1.89 | 5846.58 | 1828.98 | 0.18 | 1093.77 | 21.24
5-Increasing_productivity | 220.32 | 1.08 | 4208.76 | 9129.42 | 2.61 | 3.51 | 1436.94 | 47.25

## Slide 11: SOC difference 2000/2010
60-75 t/ha
75-90 t/ha

## Slide 12
Priority | Watersheds | Degradedarea LPD + SOC (sq km)* | Degraded area LPD + SOC (%) | Watershed area (sq km) | Watershedarea (%) | SOC loss (tons) | Area SOC loss (sq km)** | Cumulative sum national SOC loss (%) | LPD 1-3 area (sq km)*** | 
 | Vardar | 384 | 65% | 17957 | 72% | -2736 | 1,71 | 67% | 382 | 
 | Black Drin | 88 | 15% | 2180 | 9% | -855 | 0,45 | 21% | 88 | 
 | Vardar Axios | 40 | 7% | 2374 | 10% | -243 | 0,27 | 5% | 40 | 
 | Lake Prespa | 36 | 6% | 602 | 2% | 0 | 0 | 0% | 36 | 
 | Strumica | 25 | 4% | 1515 | 6% | 0 | 0 | 0% | 25 | 
 | South Morava | 15 | 0% | 40 | 1% | 0 | 0 | 0% | 15 | 
 | Struma | 1 | 0% | 184 | 0% | -270 | 0,18 | 0% | 0 | 
 | Total | 588 | 100 | 24855 | 100 | -4104 | 2,61 | 100 | 585 | 
КУМУЛАТИВНА ТАБЕЛА ПО СЛИВОВИ

## Slide 16
 | Watersheds by LUC class 2000 - 2010 | Degrading area: LPD + SOC (sq km)* | Cumulative sum degraded area (%) | Watershed area (sq km) | Cumulative sum national area (%) | SOC loss (tons) | Area SOC loss (sq km)** | Cumulative sum national SOC loss (%) | LPD 1-3 area (sq km)*** | Cumulative sum LPD 1-3 (%)
 | Vardar | 384 | 65% | 17957 | 72% | -2736 | 1,7 | 67% | 382 | 65%
 | Artificial areas remaining Artificial areas | 5 | 1% | 528 | 2% | 0 | 0,0 | 0% | 5 | 1%
 | Bare land and other areas remaining Bare land and other areas | 1 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 1 | 0%
 | Cropland remaining Cropland | 175 | 30% | 8235 | 33% | 0 | 0,0 | 0% | 175 | 30%
 | Forest remaining Forest | 141 | 24% | 7294 | 29% | 0 | 0,0 | 0% | 141 | 24%
 | Forest to Cropland | 2 | 0% | 2 | 0% | -2736 | 1,7 | 67% | 0 | 0%
 | Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 0 | 0%
 | Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetate | 59 | 10% | 1893 | 8% | 0 | 0,0 | 0% | 59 | 10%
 | Wetlands remaining Wetlands | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 0 | 0%

## Slide 18
 | Watersheds by LUC class 2000 - 2010 | Degrading area: LPD + SOC (sq km)* | Cumulative sum degraded area (%) | Watershed area (sq km) | Cumulative sum national area (%) | SOC loss (tons) | Area SOC loss (sq km)** | Cumulative sum national SOC loss (%) | LPD 1-3 area (sq km)*** | Cumulative sum LPD 1-3 (%)
 | Black Drin | 88 | 80% | 2180 | 81% | -855 | 0,5 | 88% | 88 | 80%
 | Artificial areas remaining Artificial areas | 2 | 1% | 45 | 2% | 0 | 0,0 | 0% | 2 | 1%
 | Bare land and other areas remaining Bare land and other areas | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 0 | 0%
 | Cropland remaining Cropland | 56 | 39% | 575 | 35% | 0 | 0,0 | 0% | 56 | 40%
 | Forest remaining Forest | 16 | 27% | 1357 | 35% | 0 | 0,0 | 0% | 16 | 27%
 | Forest to Cropland | 0 | 0% | 0 | 0% | -855 | 0,5 | 88% | 0 | 0%
 | Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 0 | 0%
 | Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetate | 14 | 12% | 202 | 8% | 0 | 0,0 | 0% | 14 | 12%
 | Wetlands remaining Wetlands | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | 0 | 0%

## Slide 21: Деградирано земјиште според нашите сливови
СЛИВ | ДЕГРАДИРАНО З-ТЕ (ха)
ВАРДАР | 42400
ЦРН ДРИМ (со Преспа) | 12400
Струмица | 2600

## Slide 22
Blagodaram na vnimanieto
Thank you for your attention
Notes: 22